## Slide 1
广州创龙电子科技有限公司
Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd
u-boot 启动流程

## Slide 2
01
02
03
u-boot 启动流程概述
u-boot 启动第一阶段
u-boot 启动第二阶段

## Slide 3
01
u-boot 启动流程概述
第 1 部分

## Slide 4
u-boot 启动流程概述
04
广州创龙电子科技有限公司
stage1通常是开发板的配置等设备初始化代码，需要依赖于SoC体系结构，通常用汇编语言来实现。
stage2阶段主要是对外部设备如网卡、Flash等的初始化以及u-boot命令集等的自身实现，通常用C语言来实现，这样可以实现复杂的功能，而且有更好的可读性和移植性。
u-boot启动分为stage1和stage2两个阶段：

## Slide 5
u-boot 启动流程概述
05
广州创龙电子科技有限公司
u-boot的stage1代码通常放在start.S文件中，用汇编语言写成，其主要代码部分如下：
（1） 定义入口。系统复位转入u-boot的stage1入口点，通常这个入口放在rom(Flash)的0x0地址，因此，必须通知编译器以使其知道这个入口，该工作可通过修改连接器脚本来完成。
（2）设置异常向量。
（3）设置CPU的速度、时钟频率及中断控制寄存器。
（4）初始化内存控制器 ，为stage2准备RAM空间。
（5）将u-boot的stage2拷贝到到RAM中。
（6）初始化堆栈 、数据段。
（7）转到stage2的入口点。
stage1 （start.S代码结构）
Notes: 加入图片-uboot-vivi-redboot等

## Slide 6
u-boot 启动流程概述
06
广州创龙电子科技有限公司
（1）初始化本阶段使用的硬件设备。
（2）初始化系统内存。
（3）将kernel和文件系统映射从Flash读取到RAM中。
（4）为内核设置启动参数。
（5）调用内核。
stage2 （c语言代码部分）
Notes: 加入图片-uboot-vivi-redboot等

## Slide 7
02
u-boot 启动第一阶段
第 2 部分

## Slide 8
u-boot 启动第一阶段
08
广州创龙电子科技有限公司
1. _start
_start是u-boot启动后的第一个执行地址。对于任何程序，入口函数是在链接时决定的，u-boot的入口是由链接脚本决定的。uboot下链接脚本默认目录为arch/arm/cpu/u-boot.lds。
_start: arch/arm/lib/vectors .S

## Slide 9
u-boot 启动第一阶段
09
广州创龙电子科技有限公司
_start:
#ifdef CONFIG_SYS_DV_NOR_BOOT_CFG
.word CONFIG_SYS_DV_NOR_BOOT_CFG
#endif
b reset @跳到reset入口
ldr pc, _undefined_instruction @7种异常的入口函数
ldr pc, _software_interrupt
ldr pc, _prefetch_abort
ldr pc, _data_abort
ldr pc, _not_used
ldr pc, _irq
ldr pc, _fiq

## Slide 10
u-boot 启动第一阶段
10
广州创龙电子科技有限公司
2. reset
在上电或者重启后，处理器取得第一条指令就是b reset，所以会直接跳转到reset函数处。reset首先是跳转到save_boot_params中。
reset: arch/arm/cpu/armv7/start.S
执行完cpu_init_cp15、cpu_init_crit后跳转到_main。

## Slide 11
u-boot 启动第一阶段
11
广州创龙电子科技有限公司
reset:
/* Allow the board to save important registers */
b save_boot_params
save_boot_params_ret:
/*
* disable interrupts (FIQ and IRQ), also set the cpu to SVC32 mode,
* except if in HYP mode already
*/
mrs r0, cpsr
and r1, r0, #0x1f @ mask mode bits
teq r1, #0x1a @ test for HYP mode
bicne r0, r0, #0x1f @ clear all mode bits
orrne r0, r0, #0x13 @ set SVC mode
orr r0, r0, #0xc0 @ disable FIQ and IRQ
msr cpsr,r0
2.1 save_boot_params

## Slide 12
u-boot 启动第一阶段
12
广州创龙电子科技有限公司
2.2 cpu_init_cp15
cpu_init_cp15: arch/arm/cpu/armv7/start.S
cp15是协处理器，该函数是配置cp15协处理器相关寄存器来设置处理器的MMU，cache以及TLBs 。

## Slide 13
u-boot 启动第一阶段
13
广州创龙电子科技有限公司
2.3 cpu_init_crit
cpu_init_cp15: arch/arm/cpu/armv7/start.S
lowlevel_init函数是与特定开发板相关的初始化函数，会做一些pll、pinmux、memory初始化，方便后续拷贝到memory中运行。
ENTRY(cpu_init_crit)
/*
* Jump to board specific initialization...
* The Mask ROM will have already initialized
* basic memory. Go here to bump up clock rate and handle
* wake up conditions.
*/
b lowlevel_init @ go setup pll,mux,memory
ENDPROC(cpu_init_crit)

## Slide 14
u-boot 启动第一阶段
14
广州创龙电子科技有限公司
3. _main
_main: arch/arm/lib/crt0.S
这个段汇编主要作用是:
（1）初始化一个C语言能够运行的环境
（2）bl board_init_f
（3）设置堆栈地址
（4）设置全局变量gd结构体
（5）中断向量表的重映射
（6）未初始化段（bss）的清除
（7）最后调用ldr pc, =board_init_r, 跳转到u-boot的第二阶段。
Notes: crt0是C-runtime Startup Code的简称，意思就是运行C代码之前的准备工作。

## Slide 15
u-boot 启动第一阶段
15
广州创龙电子科技有限公司
3.1 board_init_f
调用init_sequence_f[]数组中的函数，完成一些前期的初始化工作，例如：
（a）点亮一个Debug用的LED灯，表示u-boot已经启动。
（b）初始化DRAM、DDR。
（c）初始化调试串口。
（d）打印CPU信息等。
board_init_f: common/board_f.c

## Slide 16
u-boot 启动第一阶段
16
广州创龙电子科技有限公司
3.1.1 board_early_init_f
board_early_init_f: arch/arm/cpu/armv7/am33xx/board.c

## Slide 17
u-boot 启动第一阶段
17
广州创龙电子科技有限公司
3.2 relocate_code
代码重定位，不管从哪里启动，u-boot运行后会将自身代码拷贝到sdram的另一个位置继续运行。旧版的u-boot会通过判断_start和TEXT_BASE（链接地址）是否相等来确定是否需要relocate。
relocate_code: arch/arm/lib/relocate.S
Notes: relocate

## Slide 18
u-boot 启动第一阶段
18
广州创龙电子科技有限公司
跳转运行第二第阶段代码
u-boot代码重定位后，接下来调用board_init_r，这个就是u-boot启动的第二阶段。
Notes: relocate

## Slide 19
03
u-boot 启动第二阶段
第 3 部分

## Slide 20
20
广州创龙电子科技有限公司
u-boot 启动第二阶段
调用init_sequence_r[]数组中的函数，完成第二阶段的初始化工作。包括nand flash的初始化，spi flash 等等设备初始化。其中board_init函数是与特定开发板相关的初始化函数。
1. board_init_r
board_init_r: common/board_r.c
board_init: board/ti/am437x/board.c
Notes: board_init,
initr_nand,
initr_mmc,

## Slide 21
21
广州创龙电子科技有限公司
u-boot 启动第二阶段
2. run_main_loop
run_main_loop: common/board_r.c
static int run_main_loop(void)
{
#ifdef CONFIG_SANDBOX
sandbox_main_loop_init();
#endif
/* main_loop() can return to retry autoboot, if so just run it again */
for (;;)
main_loop();
return 0;
}

## Slide 22
22
广州创龙电子科技有限公司
u-boot 启动第二阶段
3. main_loop
main_loop: common/main.c
bootdelay_process() 把环境变量bootcmd获取出来，最后将bootcmd的内容返回上层。
cli_loop() -> parse_file_outer() -> parse_stream_outer(); u-boot的命令行模式。
bootstage_mark_name() 来标记u-boot的运行状态。
cli_process_ftd() 由于该函数永远返回false，因此if判断永远不成立。
autoboot_command() -> abortboot() -> abortboot_normal() -> run_command_list() -> parse_stream_outer() 自启模式。

## Slide 23
23
广州创龙电子科技有限公司
u-boot 启动第二阶段
3.1 parse_stream_outer()
common/cli_hush.c -> parse_stream_outer()
common/cli_hush.c -> run_list()
common/cli_hush.c -> run_list_real()
common/cli_hush.c -> run_pipe_real()
common/command.c -> cmd_process()
common/command.c -> cmd_call()

## Slide 24
24
广州创龙电子科技有限公司
u-boot 启动第二阶段
3.2 cmd_call()
cmd_call()通过一个cmd_tbl_t结构，并调用其一个函数指针进行对实际命令的调用。u-boot的命令位于根目录下的cmd/中。
旧版的uboot命令源码在common/中，每一个命令都以“cmd_”开头的c文件形式存在。
Notes: 接下来就是解析uboot命令，或者解析uboot启动参数来启动内核。

## Slide 25
谢谢
广州创龙电子科技有限公司
官网:www.tronlong.com
论坛:51ele.net
微信公众号:广州创龙