## Slide 1
广州创龙电子科技有限公司
Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd
u-boot环境变量和常用命令

## Slide 2
01
02
03
u-boot 环境变量
u-boot 常用命令
u-boot 添加命令

## Slide 3
01
u-boot 环境变量
第 1 部分

## Slide 4
u-boot 环境变量
04
广州创龙电子科技有限公司
环 境 变 量 解 释 说 明
baudrate 串口控制台的波特率
bootcmd 自动启动时执行命令
bootdelay 执行自动启动的等候秒数
bootfile 默认的下载文件名
bootargs 传递给Linux内核的启动参数
console 控制台所用的串口波特率
mmcboot 从mmc(sd卡)启动的启动参数
serverip TFTP/NFS服务器端的IP地址
ipaddr 本地IP地址
netmask 以太网网络掩码
ethaddr 以太网MAC地址

## Slide 5
02
u-boot 常用命令
第 2 部分

## Slide 6
u-boot 常用命令
06
广州创龙电子科技有限公司
1. 帮助命令
help或者？ 获取u-boot支持的命令
help <命令> 获取命令的详细帮助

## Slide 7
u-boot 常用命令
07
广州创龙电子科技有限公司
2. 环境变量命令
printenv 打印环境变量
setenv 设置环境变量
saveenv 保存环境变量

## Slide 8
u-boot 常用命令
08
广州创龙电子科技有限公司
3. 网络命令
ping <ipaddr> 测试网络是否连通
dhcp 自动获取IP

## Slide 9
u-boot 常用命令
09
广州创龙电子科技有限公司
4. 以太网phy命令
mii device 查看当前所有phy设备
mii device <devname> 选中设备
mii info <phyaddr> 查看设备信息
mii read <phyaddr> <reg> 读取phy的寄存器
mii write <phyaddr> <reg> <data> 配置phy的寄存器
mii dump <phyaddr> <reg> 列举选中的寄存器的配置（具体到bit），只支持reg0-5
Notes: 原理图查看MDIO接口
Mii就是通过MDIO来读写phy寄存器
Mii read <phyaddr> 0-1f 可以读取所有寄存器

## Slide 10
u-boot 常用命令
10
广州创龙电子科技有限公司
5. SD卡（mmc）命令
mmc info 查看当前设备的信息
mmc rescan 重新查找设备
mmc dev [dev] 选中设备
mmc list 列举所有设备
mmc part 列举当前设备的分区情况
mmc read <addr> <blk#> <cnt> 读取mmc内容到内存
mmc write <addr> <blk#> <cnt> 将内存内容写入到mmc中
addr： 读取到内存的位置
blk#： 是mmc内的块号，这个位置是mmc的0地址的偏移量，16进制，block单位是512字节
cnt： 读取block个数，16进制
Notes: mmc read 0x10800000 600 10
命令分析：表示从mmc上第0x600个block开始处读取0x10个block的内容到内存0x10800000 处
表示从mmc上第blk#个block开始读取cnt个block的内容到内存addr处.
从内存addr开始，将cnt个block的内容写到mmc设备中的第blk#个block。

## Slide 11
u-boot 常用命令
11
广州创龙电子科技有限公司
6. Nand Flash命令
nand info 查看可以使用的Nand Flash
nand device [dev] 显示或设定当前使用的Nand Flash
nand read <addr> <offset> <size> 从Nand 的 off 偏移地址处读取size字节
的数据到RAM的addr地址
nand write <addr> <offset> <size> 将RAM的 addr 地址处的size字节的数据
烧写到Nand的off偏移地址
nand erase <offset> <size> 擦除Nand Flash的off偏移地址处的size字节的数据
nand bad 显示Nand Flash的坏块
nand erase.chip 擦除整块Nand Flash中的数据
Notes: nand read 0x80008000 0x100000 0x100
nand erase 0x100000 0x100

## Slide 12
u-boot 常用命令
12
广州创龙电子科技有限公司
7. SPI Flash命令
sf probe 选择spi flash
sf read <addr> <offset> <len> 从spi flash的偏移地址offset开始读取len个字节的内容到内存addr处
sf write <addr> <offset> <len> 将内存addr开始的len个字节的内容写到spi flash的偏移地址offset处
sf erase <offset> <len> 擦除spi flash的偏移地址offset处开始的len个字节的数据
Notes: sf probe 0 0 0
SF: Detected N25Q128 with page size 256, total 16 MiB 16384 KiB N25Q128 at 0:0 is now current device
sf erase 0 0x200000
sf read 0x08000000 0 100

## Slide 13
u-boot 常用命令
13
广州创龙电子科技有限公司
8. USB命令
usb start 启动并扫描usb控制器
usb reset 重启usb控制器
usb stop 关闭usb控制器
usb tree 已连接的usb设备树
usb info [dev] 显示usb设备[dev]的信息
usb storage 显示已连接的usb存储设备
usb dev [dev] 显示和设置当前usb存储设备
usb part [dev] 显示usb存储设备[dev]的分区信息
usb read <addr> <blk#> <cnt> 读取usb存储设备数据
usb write <addr> <blk#> <cnt> 往usb存储设备写数据
Notes: usb read 0x80008000 6 6

## Slide 14
u-boot 常用命令
14
广州创龙电子科技有限公司
9. 内存操作命令
nm [.b, .w, .l] <address> 修改内存值 (指定地址)
mm [.b, .w, .l] <address> 修改内存值 (地址自动加一)
md [.b, .w, .l] <address> 显示内存值
mw [.b, .w, .l] <address> <value> [count] 用指定的数据填充内存
cp [.b, .w, .l] <source> <target> [count] 内存的拷贝
Notes: nm 0x80008000
80008000: 00000000 ? 0x12121212 //执行完nm命令，会打印80008000: 00000000 ? ，然后再问号后面输入要修改的值，然后回车，然后输入Y
80008000: 12121212 ? y
md 0x80008000
mw 0x80008000 34 10
mw.b 0x80008000 34 10 .b和.l是不一样的
cp.b 0x80008000 0x80008010 10
点亮LED
md 0x48322134
nm.w 0x48322134
48322134: fc7f ? c07f //将寄存器134h的bit10~13清零
md 0x48322194
nm.w 0x48322194
48322194: 0380 ? 3f80 //将寄存器194h的bit10~13置一

## Slide 15
u-boot 常用命令
15
广州创龙电子科技有限公司
使用内存操作命令点亮LED
点亮TL437x_EVM的USER_LED0~3，引脚为gpio5_10、gpio5_11、gpio5_12、gpio5_13
执行命令如下：
md 0x48322194
mw.w 0x48322194 3f80 //将GPIO5的寄存器194h的bit10~13置一
md 0x48322134
mw.w 0x48322134 c07f //点亮4个LED，将GPIO5的寄存器134h的bit10~13清零
mw.w 0x48322134 fc7f //熄灭4个LED，将GPIO5的寄存器134h的bit10~13置一
Notes: 操作的地址就是实际的物理地址，上面AM437x的GPIO5的地址为0x4832 2000，具体要配置那几个寄存器才能点亮LED，请参考TRM，其他的平台同理。
点亮LED
md 0x48322194
nm.w 0x48322194
48322194: 0380 ? 3f80 //将寄存器194h的bit10~13置一
md 0x48322134
nm.w 0x48322134
48322134: fc7f ? c07f //将寄存器134h的bit10~13清零 点亮
48322134: c07f? fc7f 熄灭

## Slide 16
u-boot 常用命令
16
广州创龙电子科技有限公司
u-boot命令的使用技巧
（1）按“Tab”键可自动补全命令。
（2）u-boot增加了命令的历史记录功能，按“上”键可以执行之前执行过的命令。
（3）使用命令时，可以使用开头的几个字母来代替。
（4）执行一个命令后，再次输入回车就可重复执行（前提：这个命令是可重复执行的）。
（5）u-boot接收的数据都是十六进制，输入时可直接输入数字，省略“0x”。

## Slide 17
03
u-boot 添加命令
第 3 部分

## Slide 18
18
广州创龙电子科技有限公司
u-boot 添加命令
1. 添加源码中已有的命令
在cmd/Kconfig中添加该命令的编译配置；
在menuconfig中选中该命令；
编译uboot；
如果编译出错，根据提示，在include/configs/xxx_evm.h中增加相应的宏定义。
Notes: 在include/config_cmd_all.h增加宏定义

## Slide 19
19
广州创龙电子科技有限公司
u-boot 添加命令
2. 添加自己编写的命令
在cmd目录下增加源码；
在cmd/Makefile中添加该命令的编译；
在cmd/Kconfig中添加该命令的编译配置；
编译uboot。
Notes: 在include/config_cmd_all.h增加宏定义

## Slide 20
20
广州创龙电子科技有限公司
u-boot 添加命令
3. 旧版u-boot添加命令的方法
在include/config_cmd_all.h中查看该命令的宏定义；
将上述的宏定义复制到include/config_cmd_default.h
编译u-boot
Notes: 在include/config_cmd_all.h增加宏定义

## Slide 21
谢谢
广州创龙电子科技有限公司
官网:www.tronlong.com
论坛:51ele.net
微信公众号:广州创龙