## Slide 1
广州创龙电子科技有限公司
Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd
AM5728简介

## Slide 2
01
02
AM5728片上资源简介
AM5728片上主要模块介绍
03
AM5728的应用场合

## Slide 3
01
AM5728片上资源简介
第 1 部分

## Slide 4
AM5728硬件框图
04
广州创龙电子科技有限公司
功能特色：
双核 Cortex-A15 1.5GHz
双核 DSP 浮点C66x 750MHz
双核Cortex-M4 213MHz
双核GPU 3D加速器
4核PRU-ICSS
4通道24/16/8bit输入，2通道16bit输入
硬件 1080P60 H.264 编码/解码
USB3.0接口

## Slide 5
AM57x系列处理器
05
广州创龙电子科技有限公司

## Slide 6
02
AM5728片上主要模块介绍
第 2 部分

## Slide 7
07
广州创龙电子科技有限公司
Dual-A15
主要特性：
双核，主频高达1.5GHz
Neon 和 VFPv4核心
32KiB指令和32KiB数据L1 cache
共享2MiB L2 cache
中断控制器支持160个中断请求
48KiB可引导ROM

## Slide 8
Dual-C66x DSP
08
广州创龙电子科技有限公司
主要特性：
32KiB L1P和32KiB L1D cache
288KiB L2 cache
256KiB可配置为cache或SRAM
32KiB SRAM
EDMA引擎
内存管理单元MMU

## Slide 9
Dual-ARM Cortex M4 IPU subsystem
09
广州创龙电子科技有限公司
主要特性：
1.IPU1子系统可用于通用目的，
IPU2子系统专用于IVA-HD
主频高达213MHz
支持ARMv7-M和Thumb-2指令集
每个IPU子系统包括两个M4处理器
IPU2最高支持一路1080P60的视频编码或解码

## Slide 10
PRU-ICSS
10
广州创龙电子科技有限公司
主要特性：
两个PRU-ICSS，每个PRU-ICSS由两个32bit RISC核组成
主频高达200MHz
一个PRU-ICSS支持两个百兆网MII接口
支持以下实时工业协议：
Profinet, Ethernet IP, Profibus, Ethercat, Powerlink, and Sercos 3

## Slide 11
视频输入接口---VIP
11
广州创龙电子科技有限公司

## Slide 12
视频输入接口---VIP
12
广州创龙电子科技有限公司
主要特性：
三个VIP模块，支持6通道输入
VIP1和VIP2分别支持两个24bit视频接口和两个8bit视频接口，VIP3支持两个16bit的视频接口
支持并行的RGB、YUV、RAW（或BT656、BT1120）格式数据，速率高达165MHz
支持内嵌同步和分离同步模式
支持色度空间转换和缩放
支持2047像素宽输入，带缩放
支持3840像素宽输入，色度上下采样，不带缩放
支持4095像素宽输入，色度不进行上下采样，不带缩放

## Slide 13
视频处理引擎---VPE
13
广州创龙电子科技有限公司
主要特性：
支持去交错
支持色度上下采样
支持色度空间转换
缩放视频到1080P

## Slide 14
显示子系统---DSS
14
广州创龙电子科技有限公司
主要特性：
支持三路LCD和一路HDMI输出
三路LCD输出支持MIPI DPI2.0、BT656、BT1120，最高支持1920*1200分辨率
HDMI输出最高支持1080P分辨率

## Slide 15
03
AM5728的应用场合
第 3 部分

## Slide 16
应用场合
16
广州创龙电子科技有限公司
工业人机接口
工业自动化

## Slide 17
应用场合
17
广州创龙电子科技有限公司
机器视觉
测试和测量

## Slide 18
应用场合
18
广州创龙电子科技有限公司
增强现实
医学影像

## Slide 19
相关产品
19
广州创龙电子科技有限公司

## Slide 20
相关产品
20
广州创龙电子科技有限公司

## Slide 21
谢谢
广州创龙电子科技有限公司
官网:www.tronlong.com
论坛:51ele.net