## Slide 1
广州创龙电子科技有限公司
Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd
工业以太网

## Slide 2
工业以太网和普通以太网
前言
广州创龙电子科技有限公司
1. 确定性：普通以太网使用CSMA/CD协议，在网络上存在冲突，需多次重发数据，网间通信确定性大大增加，降低系统控制性能。
2. 实时性：工业上对数据的传递的实时性要求十分严格，往往数据的更新是在数十毫秒内完成的。而同样由于以太网的CSMA/CD机制，当发生冲突的时候，就得重发数据，最多可以尝试16次之多。
3. 可靠性：由于以太网在设计之初，并不是从工业网应用出发的。当它应用到工业现场，面对恶劣的工况，严重的线间干扰等，这些都必然会引起其可靠性降低。

## Slide 3
01
02
Sitara系列——工业以太网
EtherCAT Master——基于SYSBIOS
03
EtherCAT Master——基于Linux

## Slide 4
01
Sitara系列——工业以太网
第 1 部分

## Slide 5
Sitara系列——工业以太网
04
广州创龙电子科技有限公司
Notes: 对比5728 335x 437x 不同型号支持的协议不同。
这个是从5728TRM截出来的图，可以看到5728所支持的工业协议，包括……。
然后对比335x和437x的其他型号的协议。
可以看到sitara系统相比达芬奇系统，多以pru这部分，实时可编程单元，所以sitara可以跑工业协议。

## Slide 6
Sitara系列——工业以太网
05
广州创龙电子科技有限公司
Notes: 集成解决方案
ISO1176 2.5kVrms 隔离式 RS-485 Profibus 收发器
ISO1050 隔离式 5V CAN 收发器

## Slide 7
Sitara系列——工业以太网
06
广州创龙电子科技有限公司
1. PROFINET®
PROFINET switch with ASIC and external processor
Integrated PROFINET switch with processor
Notes: 开发平台面向 PROFINET 从属设备通信
接支持 250us 周期时间。

## Slide 8
Sitara系列——工业以太网
07
广州创龙电子科技有限公司
1. PROFINET®
PROFINET slave on a TI Sitara™ AM335x processor
Notes: 硬件架构：
PHY TLK110 或TLK105，不同用普通的那种phy

## Slide 9
Sitara系列——工业以太网
08
广州创龙电子科技有限公司
1. PROFINET®
Software architecture for PROFINET slave on Sitara processors
Notes: 软件架构：

## Slide 10
Sitara系列——工业以太网
09
广州创龙电子科技有限公司
2. EtherNet/IP™
EtherNet/IP with ASIC and external processor
Integrated EtherNet/IP with processor

## Slide 11
Sitara系列——工业以太网
10
广州创龙电子科技有限公司
2. EtherNet/IP™
Software architecture for EtherNet/IP slave

## Slide 12
Sitara系列——工业以太网
11
广州创龙电子科技有限公司
3. POWERLINK
openMAC usage example

## Slide 13
Sitara系列——工业以太网
12
广州创龙电子科技有限公司
4. Sercos III
Sitara Sercos III Slave System/Software Architecture

## Slide 14
Sitara系列——工业以太网
13
广州创龙电子科技有限公司
5. PROFIBUS®
PROFIBUS solution from Texas Instruments

## Slide 15
Sitara系列——工业以太网
14
广州创龙电子科技有限公司
5. PROFIBUS®
Software architecture for PROFIBUS-DP

## Slide 16
Sitara系列——工业以太网
15
广州创龙电子科技有限公司
6. EtherCAT®
EtherCAT slave on Ti Sitara processors

## Slide 17
Sitara系列——工业以太网
16
广州创龙电子科技有限公司
6. EtherCAT®
Software architecture for EtherCAT slave

## Slide 18
Sitara系列——工业以太网
17
广州创龙电子科技有限公司
6. EtherCAT® Master - acontis EC-Master
Notes: EtherCAT-Master-Core： EtherCAT 主站的主要功能都在Core 层中实现。所有协议的处理也都在这里执行，例如过程数据传输和邮箱协议（CoE, EoE, FoE, SoE,AoE） 。
EtherCAT-Link-Layer： 主从站的数据交换，将零拷贝（Zero Copy）和轮询（Polling）技术与 Core 层配合使用，实现最好的实时性性能和最大限度减少CPU 负载 。
OS 层： 操作系统的调用被封装在 OS 层。为了能够实现最好的性能，绝大多数功能使用简单地 C 语言宏编写 。

## Slide 19
Sitara系列——工业以太网
18
广州创龙电子科技有限公司
6. EtherCAT® Master - acontis EC-Master
Notes: ESI：
XML格式文件。记载着从站固有的信息（供应商信息、产品信息、profile、对象、过程数据、有无同期、SysncManager设定等）的定义。
ENI：
主站侧做成的文件。ENI载有识别从站信息（供应商信息等）、进行各从站的初始化的信息、主站时基于ENI记载的信息进行网络的初始化、构造。

## Slide 20
02
EtherCAT Master——基于SYSBIOS
第 2 部分

## Slide 21
EtherCAT Master——基于SYSBIOS
20
广州创龙电子科技有限公司
EtherCAT Master例程的使用的主要步骤：
使用EC-Engineer，配置从站的cycle time、工作模式等，并生成从站的ENI文件。
使用bin2header.exe将ENI文件转换成.c文件并放到主站源码。
修改源码中的cycle time、工作模式等和ENI文件中配置的一致。
Notes: bin2header.exe eni.xml MasterENI.c MasterENI_xml_data

## Slide 22
EtherCAT Master——基于SYSBIOS
21
广州创龙电子科技有限公司
问题1：提示Cannot configure DCM mode!

## Slide 23
EtherCAT Master——基于SYSBIOS
22
广州创龙电子科技有限公司
问题1解决方法：
有些伺服驱动器默认不是DC 同步模式的，如松下的伺服，要用EC-Engineer来配置成DC模式，然后再生产ENI文件到主站中去。

## Slide 24
EtherCAT Master——基于SYSBIOS
23
广州创龙电子科技有限公司
问题2: 主站能扫描到从站（伺服），能和从站正常通信，但是提示没检测到有电机。
左图：没检测到电机 右图：正常的打印信息，检测到电机

## Slide 25
EtherCAT Master——基于SYSBIOS
24
广州创龙电子科技有限公司
问题2解决方法：
根据打印信息，可查看到有Vendor ID和Product Code，在DCDemo.cpp文件下的myAppPrepare函数里增加Vendor ID和Product Code，电机就可以被检测到。

## Slide 26
EtherCAT Master——基于SYSBIOS
25
广州创龙电子科技有限公司
问题3: 能检测到电机，能正常和从站通信，但是电机不会动，而且程序上有错误信息。

## Slide 27
EtherCAT Master——基于SYSBIOS
26
广州创龙电子科技有限公司
问题3解决方法：
主站和伺服能正常通信，但是电机不转，可以观察伺服的数码管显示的错误码来找到问题。例如这个问题，根据驱动器的数码管显示的错误码是88.1（控制模式设置异常保护），然后查找伺服手册的错误码。

## Slide 28
EtherCAT Master——基于SYSBIOS
27
广州创龙电子科技有限公司
问题3解决方法：
从错误码的解释可知，是电机的控制模式配置不正确。在motrotech.cpp中设置ControlMode = 1就可以转动了，ControlMode 默认是0。

## Slide 29
02
EtherCAT Master——基于Linux
第 2 部分

## Slide 30
EtherCAT Master——基于Linux
29
广州创龙电子科技有限公司
EtherCAT Master例程的使用的主要步骤：
使用EC-Engineer，配置从站的cycle time、工作模式等，并生成从站的ENI文件。
卸载cpsw驱动（普通千兆网口的驱动）。
编译和加载EtherCAT驱动。
编译和运行电机程序。

## Slide 31
EtherCAT Master——基于Linux
30
广州创龙电子科技有限公司
参数解释：
-f eni.xml ：加载网络配置 eni.xml 文件；
-auxclk 1000 ：cycle time 1000us；
-v 2 ：信息打印级别为 2；
-t 10000 ：持续时间，Time in msec, 0 = forever (default = 120000)；
-perf ：打印性能参数；
-cpsw 2 1 1 m am572x-idk ：网口类型为ti的cpsw，port 2，Polling模式，high priority， Master，RefBoard
备注：如果使用port 1 （eth0）来控制电机，将命令的-cpsw 2 1 1 m am572x-idk改成-cpsw 1 1 1 m am572x-idk即可。
./EcMasterDemoDC_Motor -f eni_SANYO_motor.xml -auxclk 1000 -v 2 -t 10000 -perf -cpsw 2 1 1 m am572x-idk
Notes: ./EcMasterDemoDC_Motor -f eni_SANYO_motor.xml -auxclk 1000 -v 2 -t 10000 -perf -cpsw 2 1 1 m am572x-idk

## Slide 32
谢谢
广州创龙电子科技有限公司
官网:www.tronlong.com
论坛:51ele.net
微信公众号:广州创龙