## Slide 1
广州创龙电子科技有限公司
Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd
OpenMP简介和开发教程

## Slide 2
01
02
OpenMP 简介
OpenMP 基本语法介绍
03
OpenMP 案例讲解

## Slide 3
01
OpenMP 简介
第 1 部分

## Slide 4
04
广州创龙电子科技有限公司
OpenMP 基本知识
共享内存并行编程 API
将程式并行化、多线程化的API
支持C/C++/Fortran
不能在非共享内存系统上使用

## Slide 5
OpenMP 两大模型
05
广州创龙电子科技有限公司
两大模型
内存模型
执行模型

## Slide 6
执行模型
06
广州创龙电子科技有限公司
1. 主线程在遇到并行区域时会创建一组线程：
每个C66x核心运行一个OpenMP线程
主线程在DSP1开始执行
DSP2是个工作者核心，参与执行并行区域
2. host加载目标区域代码到目标设备上，一直等待目标区域执行完成

## Slide 7
内存模型
07
广州创龙电子科技有限公司
每个设备，包括host设备都具有初始化的数据环境
不同数据环境中的变量可以共享存储
数据映射子句决定如何将主机设备的数据映射到目标设备
线程能够访问到共享内存区域
线程具有私有内存空间

## Slide 8
02
OpenMP 基本语法介绍
第 2 部分

## Slide 9
09
广州创龙电子科技有限公司
指令
• #pragma omp target • #pragma omp declare target • #pragma omp target data • #pragma omp target update
• #pragma omp parallel for
指令的基本格式：
#pragma omp 指令 [子句[子句]…]

## Slide 10
10
广州创龙电子科技有限公司
#pragma omp target
功能：
用于指定应该在目标设备上运行的代码区域

## Slide 11
11
广州创龙电子科技有限公司
#pragma omp declare target
功能：
指明变量或函数是映射到设备

## Slide 12
12
广州创龙电子科技有限公司
#pragma omp target data
功能：
通过映射host的buffer到目标设备来创建设备的数据环境

## Slide 13
13
广州创龙电子科技有限公司
#pragma omp target update
功能：
同步host、device的数据

## Slide 14
14
广州创龙电子科技有限公司
#pragma omp parallel for
功能：
将for循环分配到多个核心并行计算

## Slide 15
03
OpenMP 案例讲解
第 3 部分

## Slide 16
16
广州创龙电子科技有限公司
target_update example
程序功能：
利用AM5728的两个DSP核心进行对两个数组进行并行求和，并将最后结果返回给A15核心。

## Slide 17
17
广州创龙电子科技有限公司
参考资料
TI OpenMP DSP Wiki: http://downloads.ti.com/mctools/esd/docs/openmp-dsp
OpenMP Accelerator Model User's Guide:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/OpenMP_Accelerator_Model_User%27s_Guide
OpenMP Application Program Interface: http://www.openmp.org/wp-content/uploads/OpenMP4.0.0.pdf

## Slide 18
谢谢
广州创龙电子科技有限公司
官网:www.tronlong.com
论坛:51ele.net