## Slide 1
广州创龙电子科技有限公司
Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd
DM8148与DM8127 ISS框架讲解

## Slide 2
01
02
ISS 概述
ISS Interfaces 简介
03
Image Signal Processor 简介

## Slide 3
01
ISS 概述
第 1 部分

## Slide 4
DM8148 硬件框图
04
广州创龙电子科技有限公司

## Slide 5
DM8127 硬件框图
05
广州创龙电子科技有限公司

## Slide 6
ISS 与其他模块的连接
06
广州创龙电子科技有限公司

## Slide 7
ISS模块框图
07
广州创龙电子科技有限公司

## Slide 8
08
广州创龙电子科技有限公司
ISS主要功能
处理来自外部图像传感器的像素数据
对来自内存的数据进行编码或解码
对来自IVA-HD的shared L2的数据进行硬件编码
可用于摄像机取景器、视频录制以及静态图像捕捉

## Slide 9
09
广州创龙电子科技有限公司
ISS特性
支持 200MPix/s 的像素吞吐量
高达 1080P30 的数码变焦、视频稳定和旋转操作
高达 16MPix/s 数码变焦和旋转捕捉静止图像

## Slide 10
10
广州创龙电子科技有限公司
ISS特性
4.视频录像时支持捕捉静止图像
5.128位宽的图像数据网络
6.16位的并行接口，高达 162MPix/s 的吞吐量，支持 BT656和SYNC模式

## Slide 11
02
ISS Interfaces 简介
第 2 部分

## Slide 12
12
广州创龙电子科技有限公司
ISS接口示意图

## Slide 13
13
广州创龙电子科技有限公司
ISS接口特性
系统接口和互连接口：
1.两个32位宽的配置接口，一个接M3的MPU(同步模式)，一个接A8的MPU和EDMA(异步模式)
2.128位数据接口和L3相连（异步模式）
3.BTE/CBUFF/TCTRL

## Slide 14
14
广州创龙电子科技有限公司
ISS接口特性
CSI2接口：
1.最大支持4条数据lane,每条数据lane最高速度为1Gbps
2.支持DPCM解压缩
3.支持图像剪裁、A-law和DPCM压缩

## Slide 15
15
广州创龙电子科技有限公司
ISS接口特性
CPI接口：
1.16位
2.高达 162 MPix/s
3.支持BT656和SYNC模式

## Slide 16
16
广州创龙电子科技有限公司
ISS接口特性
系统内存read back接口：
1.支持RAW 6,7,8,10,12,14,16 格式
2.DPCM(差分脉冲编码调制)和A-law解压缩
3.支持未压缩和已压缩的数据图像剪裁

## Slide 17
03
Image Signal Processor 简介
第 3 部分

## Slide 18
18
广州创龙电子科技有限公司
ISP示意图

## Slide 19
19
广州创龙电子科技有限公司
ISP特性
1.传输过程中，内存到内存的处理
2.高达 200MPix/s 吞吐量
3.IPIPE前端--RGB数据处理
4.IPIPE后端--RGB和YUV数据处理

## Slide 20
20
广州创龙电子科技有限公司
ISP特性
5.两个缩放器输入和输出高达 200MPix/s，支持以下格式转换：
5.1 YUV4:2:2 to RGB565,ARGB888,YUV4:2:2, YUV4:2:0 5.2 YUV4:2:0 to YUV4:2:0 5.3 RAW to RAW

## Slide 21
谢谢
广州创龙电子科技有限公司
官网:www.tronlong.com
论坛:51ele.net