## Slide 1
实战准备
  C面向对象编程
  SYSBIOS 多线程编程
  Linux QT 编程
  AD7606 采集卡
AD7606双核例程
  例程编译与运行
  程序结构
  通信设计
  代码分析
SysLink 实战

## Slide 2
C面向对象编程的一种实现方式
类的定义：
结构体 + 操作该结构体的函数
封装：
头文件内类型前置声明 + 数据访问函数，…
继承：
代表子类的结构体的第一个字段是父类结构体类型
多态：
继承 ，函数指针
接口：
函数指针
Eg: dsp/app/queue.c & queue.h
dsp/driver/ring_buffer.c & ring_buffer.h
实战准备

## Slide 3
2、SYSBIOS 多线程编程
342 static void ad7606_busy_hwi(UArg ad_addr) {...} ...
...
378 static void ad7606_irq_setup(ad7606 *ad) {
379 Hwi_Params hwiParams;
380 Hwi_Handle myHwi;
381 Error_Block eb;
382
383 Error_init(&eb);
384 Hwi_Params_init(&hwiParams);
385 hwiParams.arg = (unsigned int)ad;
386 hwiParams.enableInt = FALSE;
387 hwiParams.eventId = ad->event_id;
388 hwiParams.priority = 4;
389 myHwi = Hwi_create(ad->irq_event, ad7606_busy_hwi, &hwiParams, &eb);
390 if (myHwi == NULL)
391 LOG_FATAL("failed to create hwi");
392
393 /* enable both interrupts */
394 Hwi_enableInterrupt(ad->irq_event);
395 }
HWI (硬件中断）：

## Slide 4
17 Void message_loop_fun(UArg arg0, UArg arg1) {...}
... ...
84 Error_Block eb;
85 Task_Params taskParams;
86 Error_init(&eb);
87
88 Task_Params_init(&taskParams);
89 taskParams.instance->name = "message_loop_fun";
90 taskParams.arg0 = (UArg)argc;
91 taskParams.arg1 = (UArg)argv;
92 taskParams.stackSize = 0x1000;
93 Task_create(message_loop_fun, &taskParams, &eb); /* 启动 message 线程 */
94
95 if (Error_check(&eb))
96 LOG_FATAL("failed to create application startup thread");
Task(用户任务）：

## Slide 5
435 static void ad7606_on_ticked(UArg ad_ptr) {...}
...
... 448 int period = 1000000 / TICK_PERIOD / rate;
449
450 if (! ad->is_running) { /* 第一次启动 */
451 Error_Block eb;
452 Error_init(&eb);
453
454 Clock_Params params;
455 Clock_Params_init(&params);
456 params.period = period;
457 params.arg = (unsigned int)ad;
458 params.startFlag = TRUE;
459 ad->clock = Clock_create(ad7606_on_ticked, period, &params, &eb);
460 if (ad->clock == NULL)
461 LOG_FATAL("failed to create clock");
462
463 Clock_start(ad->clock);
464 }
465 else {
466 Clock_stop(ad->clock);
467 Clock_setPeriod(ad->clock, period);
468 Clock_start(ad->clock);
469 }
Clock(定时器）：
151 /* configure SysBios to use the lower half of Timer 1 */
152 var Timer = xdc.useModule('ti.sysbios.timers.timer64.Timer');
153 var Clock = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Clock');
154 Timer.timerSettings[1].master = true;
155 Timer.defaultHalf = Timer.Half_LOWER;
156 Clock.timerId = 1;
157 Clock.tickPeriod = 5; //5us

## Slide 6
3、Linux QT 编程
1 QWT_INSTALL_DIR = /home/tenny/develop/deployment/qwt-arm-6.1.0
2
3 TARGET = ad7606
4
5 TEMPLATE = app
6
7 VPATH += app ipc qt
8
9 OBJECTS_DIR = tmp
10 MOC_DIR = tmp
11
12 CONFIG += debug
13
14 SOURCES += main.cpp mainwindow.cpp
15
16 HEADERS += mainwindow.h
17
18 INCLUDEPATH += app ipc qt \
19 $$QWT_INSTALL_DIR/include \
20
21 LIBS += -L$$QWT_INSTALL_DIR/lib -lqwt
: qmake project.pro（根据编写的 project 文件生成 Makefile）
编写 QT project 文件进行工程的编译

## Slide 7
多线程下在工作线程中更新 UI 的方式
class WorkThread : public QThread
{
  Q_OBJECT
public:
  WorkThread();
signals:
void sendMsg(QString); //定义一个信号
protected:
void run();
};
namespace Ui {
  class MainWindow;
}
class MainWindow : public QMainWindow
{
Q_OBJECT
public:
explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
~MainWindow();
private slots:
void showMsg(Qstring str);//定义一个槽函数
private:
Ui::MainWindow *ui;
};
void MainWindow::showMsg(Qstring str) { ...}
QObeject::connect(
  thread_obj, SIGNAL(sendMsg(Qstring)),
  window_obj, SLOT(showMsg(Qstring)));
emit sendMsg(Qstring(“msg sended to slot”));

## Slide 8
4、TL7606模块
TL7606 AD模块基于ADI AD7606，和广州创龙OMAP-L138/AM1808/TMS320C6748开发板配套使用，用于并行采集多路AD数据，在电力行业应用广泛，以下为此模块的特点：
  16bit，8 路采样通道,支持串行和并行读取方式
  支持全部通道 200K 采样率并行采集和转换
  支持真正 ±5V 或 ±10V 的双极性信号输入
  工业级设计，稳定，精度高，低噪声、误差小

## Slide 9
AD7606例程
简介 例程实现了 DSP+ARM 双核AD采集处理显示的功能。DSP采集AD7606单通道AD信号，然后
  进行FFT处理，再将FFT处理完的信号送往ARM，ARM再进行时域和频域的波形显示。DSP和
  ARM之间通过SYSLINK组件进行双核通信。时域波形是AD信号的直接显示，频域波形是FFT处
  理后的信号显示。
职能划分
  ARM
基本的系统控制，比如时域、频域波形显示切换等功能
波形的绘制
  DSP
AD的控制与信号采集
对采样信号进行FFT运算
工作流程 ARM 发送 AD 采集的命令给 DSP，并启动数据接收线程，等待从共享内存区读取AD 数据进行波形的绘制。DSP 接收到命令后以特定的采样率（64k）进行 AD 信号的采样，并将采样数据写入共享内存区，并通知 ARM 进行读取。如果同时 ARM 有发送 Enable FFT 的命令，将会在 FFT运算线程先进行FFT运算再写入共享内存区。

## Slide 10
例程编译与运行
I 编译
ad7606/makfile
ad7606/dsp/makefile
ad7606/host/ad7606.pro
《OMAPL138基于SYSLINK的双核AD采集处理例程.pdf》
II 运行
《OMAPL138基于SYSLINK的双核AD采集处理例程.pdf》
基于 SysLink 的双核通信教程-AD7606 例程运行效果.mp4

## Slide 11
2.程序结构
内存视图

## Slide 12
流程视图

## Slide 13
Message |  | 
cmd | MSG_CMD_START | 开始进行 AD 采样和采样数据的传输
 | MSG_CMD_STOP | 停止 AD 采样和采样数据的传输
 | MSG_CMD_ENABLE_FFT | 需要对采样数据进行 FFT 运算
 | MSG_CMD_DISABLE_FFT | 不需要采样数据进行 FFT 运算
 | MSG_CMD_FFT_DATA | 可以从 RingBuffer 读取已经进行 FFT 运算的数据
 | MSG_CMD_RAW_DATA | 可以从 RingBuffer 读取未经 FFT 运算的数据
rate | 2^x * 1024 , 0< x < 8 | 支持 1k,2k,4k,8k,16k,32k,64k,128k 的采样率 （只在 MSG_CMD_START 有效）
trigger | 与 rate 的值相等 | 每采样到 trigger 个数据进行一次数据处理 （只在 MSG_CMD_START 有效）
3.通信设计
组件：
  MessageQ 进行消息传递
  RingIO 进行 AD 数据传输
23 typedef enum {
24 MSG_CMD_START,
25 MSG_CMD_STOP,
26
27 MSG_CMD_ENABLE_FFT,
28 MSG_CMD_DISABLE_FFT,
29
30 MSG_CMD_FFT_DATA,
31 MSG_CMD_RAW_DATA
32 } MsgCmd;
34 typedef struct _Message {
35 MessageQ_MsgHeader parent;
36 uint32_t cmd;
37 uint32_t rate;
38 uint32_t trigger;
39 } Message;

## Slide 14
4.代码分析